Dział II SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Kontekst zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i zgodnie z ramami programowymi Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2013 w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Związek Gmin Regionu Płockiego. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami: Powiatem Płockim, Gminą Miasto Płock, Miastem i Gminą Drobin, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą i Miastem Wyszogród, Gminą Bielsk, Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Czerwińsk nad Wisłą, Gminą Gostynin, Gminą Nowy Duninów, Gminą Łąck, Gminą Radzanowo, Gminą Pacyna , Gminą Słupno, Gminą Stara Biała, Gminą Staroźreby, Gminą Szczawin Kościelny, zwanymi dalej „Partnerami”

W wyniku zachodzących procesów urbanizacyjnych, miasto Płock i gminy w jego otoczeniu oraz powiat płocki aspirują do utworzenia spójnego organizmu funkcjonalno-przestrzennego. Warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru jest współpraca i koordynacja działań, w celu uzyskania efektów synergicznych. Obszar funkcjonalny (zwany także w dalszej części w skrócie OF) 18 gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Powiatu Płockiego, powiązanych ze sobą w różnych obszarach, a także współpracujących przy realizacji wielu projektów ukształtował się w ciągu 20 lat współpracy 1994-2014. Ten wieloletni proces doprowadził do powstania funkcjonalnych i zwartych struktur. Różnorodna struktura samorządów oraz dość duży zasięg terytorialny stanowią wielki potencjał, wynikający z posiadanego doświadczenia oraz różnorodności społecznej, gospodarczej i kulturowej. Mogą one jednak powodować przeszkody w rozwoju OF, związane z rozbieżnymi oczekiwaniami oraz priorytetami rozwojowymi. Działania wyznaczone do realizacji w niniejszym Projekcie (kompleksowa diagnoza OF oraz strategie sektorowe) mają zdelimitować OF oraz wyznaczyć kierunki rozwoju w zdiagnozowanych wstępnie obszarach problemowych.

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na obszarze ZGRP. Projekt będzie także służyć promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych.

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

- Opracowanie dokumentacji technicznej w celu zastosowania odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności  publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej:

Wymagania zawarte w niniejszym punkcie dotyczą każdej części zamówienia

  - Wykonawca opracuje dokumentację techniczną, o której mowa w przedmiocie zamówienia, dla budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby oświetlania niżej wskazanych obiektów/ budynków.

| Lp. | Budynki | Gmina |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zespół Szkół w Drobinie | Drobin |
| 2 | Zespół Szkół Łęgu Probostwie | Drobin |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Cieszewie | Drobin |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku | Drobin |
| 5 | Miejsko -Gminne Przedszkole w Drobinie | Drobin |
| 6 | Oczyszczalnia ścieków w Drobinie | Drobin |
| 7 | Centrum Sportowe „Wierzbica” | Stara Biała |

- Dokumentacja techniczna obejmuje:

    - inwentaryzację stanu istniejącego budynku/ obiektu,

    - inwentaryzację sprawności elektrycznej do odbioru energii elektrycznej,

    - inwentaryzację istniejącego oświetlenia,

    - Określenie profilu zapotrzebowania energetycznego obiektu

    - Analizę lokalnych warunków nasłonecznienia w miejscu inwestycji

    - ·Dobór podzespołów systemu fotowoltaicznego (wybór optymalnej konfiguracji modułów fotowoltaicznych i falowników)

    - Opis działania systemu fotowoltaicznego

    - Analizę pracy systemu w momencie wystąpienia awarii poszczególnych elementów

    - Opis sposobu montażu modułów fotowoltaicznych

    - Opracowanie najbardziej optymalnego rozmieszczenia modułów na terenie inwestycji

    - Opis systemu monitorującego pracę instalacji fotowoltaicznej

    - ·Analizę pracy systemu fotowoltaicznego (określenie parametrów charakterystycznych systemu w skali miesięcznej i rocznej) na podstawie symulacji komputerowej

    - Analizę wpływu zacienienia na pracę systemu fotowoltaicznego na podstawie symulacji komputerowej

    - Określenie kosztów budowy systemu fotowoltaicznego

    - dokumentację projektową robót instalacyjnych

    - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, warsztatowych dla wszystkich wymaganych branż (konstrukcyjnej, elektrycznej) obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, z uzyskaniem wynikających z przepisów: uzgodnień, opinii, pozwoleń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1133 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie

    - kosztorys inwestorski

    - uzgodnienie warunków technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

    - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    - wykonanie innych wymaganych i niezbędnych prac wynikających z inwentaryzacji.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną opracowane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:

    - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz.1409),

    - Ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz.647),

    - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907 z późn.zmianami),

    - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zmianami),

    - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz.1232 z późn. zmianami),

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129),

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod I podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami),

    - wymaganiami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013, zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.926 z późn. zmianami), uwzględniając warunki techniczne obowiązujące dla budynków użyteczności publicznej w 2021 r.

- Prace obejmują również dokonanie uzgodnień z właściwymi organami, tj.: uzyskanie dla każdego obiektu (każdej instalacji) ostatecznego pozwoleń na budowę lub pozwoleń na wykonywanie robot budowlanych, zgodnie ze specyfiką prac w każdym obiekcie i wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

- Ogólne wytyczne

Wymagania zawarte w niniejszym punkcie dotyczą każdej części zamówienia

  - W celu wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wizji lokalnych na poszczególnych budynkach, pozyskania map do celów projektowych i innej niezbędnej dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli/ zarządców budynków, wykonania wszystkich innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, a niewymienionych w niniejszym opisie, konsultowania z Zamawiającym oraz innymi upoważnionymi osobami istotnych rozwiązań mających wpływ na koszt inwestycji, która będzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, sprawowania nadzoru autorskiego, na podstawie odrębnej umowy

  - W związku z tym, iż dokumentacja wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych, Wykonawca zobowiązany jest do nieużywania nazw własnych w opracowaniach, stosując wymogi, o których mowa w Ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku naliczenia korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą w związku z zastosowaniem nazw własnych w opracowaniach, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu naliczonych korekt w pełnej wysokości.

- Wykonawca przy realizacji każdego z działań będzie stosował aktualne zasady promocji obowiązujące Zamawiającego, wynikające z umowy dotacji na realizację projektu podpisanej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, tj. zobowiązuje się do każdorazowego informowania odbiorców podczas spotkań, rozmów, badań itp., iż zamówienie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logo Unii Europejskiej i logo POPT 2007 – 2013 oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, zarówno w treści publikacji, jak i we wszystkich wykonywanych materiałach, w tym w szczególności drukowanych, utrwalanych na płytach CD, publikowanych na stronach internetowych (zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu oraz logotypy znajdują się na stronie: http://www.popt.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx)

- Kontakt Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się drogą elektroniczną, telefoniczną lub w sposób bezpośredni podczas ustalonych spotkań.

- Odbiór produktów poszczególnych działań odbywał się będzie na podstawie pisemnych protokołów zdawczo-odbiorczych, w tym częściowych.

- Przed przekazaniem ostatecznej wersji projektów Wykonawca zaprezentuje wykonane opracowania przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, w zarządzie których znajdują się budynki objęte zamówieniem.

- Dokumentację określoną w pkt II powyżej należy sporządzić w odniesieniu do każdego budynku w 4 egzemplarzach w formie papierowej wraz z dołączoną tożsamą wersją cyfrową w trzech egzemplarzach na CD/DVD

- UWAGA: wraz z przekazaniem Zamawiającemu efektów zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie w tym i prawa materialne do wszelkich opracowań oraz we wszelkich możliwych do zdiagnozowania polach eksploatacji.