DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp - Kontekst zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i zgodnie z ramami programowymi Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Związek Gmin Regionu Płockiego.

Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami: Powiatem Płockim, Gminą Miasto Płock, Miastem i Gminą Drobin, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą i Miastem Wyszogród, Gminą Bielsk, Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Czerwińsk nad Wisłą, Gminą Gostynin, Gminą Nowy Duninów, Gminą Łąck, Gminą Radzanowo, Gminą Pacyna , Gminą Słupno, Gminą Stara Biała, Gminą Staroźreby, Gminą Szczawin Kościelny, zwanymi dalej „Partnerami”.

W wyniku zachodzących procesów urbanizacyjnych, miasto Płock i gminy w jego otoczeniu oraz powiat płocki aspirują do utworzenia spójnego organizmu funkcjonalno-przestrzennego. Warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru jest współpraca i koordynacja działań, w celu uzyskania efektów synergicznych. Obszar funkcjonalny (zwany także w dalszej części w skrócie OF) 18 gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Powiatu Płockiego, powiązanych ze sobą w różnych obszarach, a także współpracujących przy realizacji wielu projektów ukształtował się w ciągu 20 lat współpracy 1994-2014. Ten wieloletni proces doprowadził do powstania funkcjonalnych i zwartych struktur. Różnorodna struktura samorządów oraz dość duży zasięg terytorialny stanowią wielki potencjał, wynikający z posiadanego doświadczenia oraz różnorodności społecznej, gospodarczej i kulturowej.

Zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 obejmuje sześć gmin: Łąck, Słupno, Stara Biała, Gąbin,  Szczawin Kościelny i Brudzeń Duży.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, zgodnie z niżej opisanymi uwarunkowaniami i wytycznymi.

  - Przedmiot zamówienia składa się z 6-ciu części obejmujących sześć gmin leżących na terenie OFAP, każda z nich stanowi odrębny przedmiot umowy zgodnie poniższym zestawieniem.

| L.p | Numer części/ Gmina | Nazwa zadania | Zakładana długość odcinka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Część I Gmina Łąck | Ścieżka rowerowa na terenach wokół Jeziora Zdworskiego | 9,5 km |
| 2 | Część II Gmina Słupno | Ścieżka rowerowa Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W. | 4,5 km |
| 3 | Część III Gmina Stara Biała | Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi woj. nr 562 oraz drogi gminnej nr 291314W (ul. Łączna) | 8,3 km |
| 4 | Część IV Gmina Gąbin | Ścieżka pieszo-rowerowa Gąbin-Koszelówka | 2 km |
| 5 | Część V Gmina Szczawin Kościelny | - Ścieżka rowerowa wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawinek (sieć ścieżek w kierunku- Gąbin, Żychlin) - Ścieżka rowerowa wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Kaleń (sieć ścieżek w kierunku- Gostynin) | 2,2 km |
| 6 | Część VI Gmina Brudzeń Duży | Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi woj. nr 562 od granicy gminy | 2,0km |

  - Wykonawca opracuje dokumentację techniczną, o której mowa w przedmiocie zamówienia dla 6 gmin obejmujących: Łąck – 1 odcinek ścieżki rowerowej, Słupno – 1 odcinek ścieżki pieszo-rowerowej, Stara Biała – 2 odcinki ścieżki rowerowej, Gąbin – 1 odcinek ścieżki rowerowej, Szczawin Kościelny – 2 odcinki ścieżki pieszo-rowerowej, Brudzeń Duży – 1 odcinek ścieżki rowerowej.

Każdy odcinek ścieżek, stanowił będzie odrębną dokumentację projektowo-kosztorysową.

3. Przedłożone Zamawiającemu rozwiązania projektowe winy być racjonale pod względem ekonomicznym. Zaleca się by zaprojektowane ścieżki rowerowe zlokalizowane były w granicach istniejącego pasa drogowego. W wyjątkowych wypadkach –uzgodnionych z Zamawiającym dopuszcza się lokalizację tych elementów poza granicami pasa drogowego.

- CZĘŚĆ I – Gmina Łąck

Trasa ścieżek rowerowych wokół Jeziora Zdworskiego zgodnie ze wstępną koncepcją opracowaną przez Gminę Łąck przewidziana jest do projektowania w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych przez teren miejscowości Wincentów, Zdwórz, Zofiówka, Koszelówka, Matyldów.

Gmina Łąck posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego dla Jeziora Zdworskiego i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m. Realizacja zadania wynika z Planu.

Gmina Łąck posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Realizacja przedmiotu zamówienia na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260).

Planowana ścieżka nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

Projekt obejmuje ścieżkę rowerową w jednym odcinku – wg załącznika graficznego

Odcinek ścieżki rowerowej od miejscowości Wincentów  wzdłuż drogi powiatowej nr 2976W i drogi gminnej nr 290727W o nawierzchni gruntowej wokół Jeziora Zdworskiego.

1. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania

1.1  Początek ścieżki w miejscowości Wincentów. Od Wincentowa planuje się lokalizację projektowanej ścieżki w pasie drogowym drogi gminnej nr 290727W o nawierzchni gruntowej lokalnie wzmocnionej przez miejscowość Zdwórz do drogi gminnej nr 290715W w miejscowości Zofiówka - o długości ca 4,453 km (grunty własność Gminy Łąck).

1.2  Od drogi gminnej gruntowej nr 290715W (planowana lokalizacja w pasie drogowym  drogi gminnej nr 290715W) do połączenia z  drogą powiatowej nr 2976W w  miejscowości Zofiówka - o długości ca 1,0km (grunty własność Gminy Łąck).

1.3  Wschodnia część jeziora (planowana lokalizacja wzdłuż plaży, po terenach należących do Gminy Łąck) z włączeniem do drogi powiatowej nr 2976W w miejscowości Koszelówka - o długości ca 0,7km (grunty własność Gminy Łąck i Skarb Państwa).

1.4  Planowana lokalizacja w pasie drogi powiatowej nr 2976W przez miejscowość Koszelówka - o długości ca 1,0km (grunty własność Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku).

1.5 Od drogi powiatowej nr 2976W (w Koszelówce planowana lokalizacja w pasie drogi gminnej wewnętrznej) wzdłuż Jeziora Zdworskiego przez miejscowość Matyldów do miejscowości Wincentów do dr. pow. 2976W. Wyjazd ze ścieżki koło zastawki w Wincentowie przy drodze powiatowej nr 2976W- o długości ca 2,344km (grunty własność Gminy Łąck).

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania zgodnie ze wstępną koncepcją Gminy Łąck docelowego zagospodarowania pasa drogowego w części dotyczącej ścieżki rowerowej, zjazdów, pobocza, odwodnienia,

- opracowania dokumentacji ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej lub bitumicznej o szer. min 1,5m na odcinku o długości ca 9,5km

- opracowania organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-dostosowania niwelety i geometrii ścieżki rowerowej do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu,

- geodezyjnego wytyczenia pasa pod ścieżkę pieszo-rowerową – wykonanie podziału działek pod ścieżkę w przypadku zaistnienie takiej konieczności;

- zaprojektowania niwelety w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej ścieżki rowerowej (z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie powierzchniowe, do rowów lub inne np. skrzynki rozsączające itp.),

- ewentualnej przebudowy ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas ścieżki rowerowej,

- uzgodnienia ewentualnych kolizji według wytycznych zarządców dróg (powiatowej i gminnej) oraz dysponentów sieci,

- wykonania pozostałych prac wynikających z zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym połączenia projektowanych ciągów rowerowych z istniejącymi.

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania, uwzględniającego między innymi:

- wykonanie dokumentacji zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260),

- uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych dla potrzeb projektowanego terenu objętego zamówieniem,

- opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,

- inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na poszczególne działki,

- dokumenty stwierdzające prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane m.in.:

a) wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości na terenie inwestycji, aktualne w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

b) listy stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu),

c) plan sytuacyjny (w tej samej skali co projekt budowlany) z zaznaczeniem granic nieruchomości na terenie inwestycji oraz granic nieruchomości sąsiadujących z inwestycją. Na planie muszą być wyraźnie zaznaczone części nieruchomości zajętych pod inwestycję, które nie są we władaniu Gminy Łąck lub Skarbu Państwa,

- dokonanie pomiarów geodezyjnych w terenie wraz z kontrolą inwentaryzacyjną stanu istniejącego, niezbędnych do wczesnego korygowania ewentualnych rozbieżności pomiarowych,

- uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami decyzji, zgód, opinii, uzgodnień wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych zarządców sieci i wytycznych dla planowanego przedsięwzięcia,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu, w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji, przypadku konieczności sporządzenia,

- wykonanie niezbędnego operatu wodno-prawnego wraz z uzgodnieniem z właściwymi organami, w przypadku konieczności sporządzenia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku konieczności sporządzenia,

- ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania (przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich należy ustalić dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej),

- przebudowę ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas drogowy,

- kolizje według wytycznych zarządców i dysponentów sieci,

- pozostałe prace wynikające ze zmian geometrii drogi w wyniku zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- CZĘŚĆ II- Gmina Słupno

Trasa projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej przebiega wzdłuż drogi powiatowej nr 2941W na odcinku o długości ca 4,5km od miejscowości Miszewko Strzałkowskie do miejscowości Święcieniec – wg załącznika graficznego.

Projektowana ścieżka przebiega w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz poprzez malowniczą dolinę rzeki Słupianki. Ścieżka przebiegać będzie w pobliżu zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Miszewku Strzałkowskim wybudowanego w 1909 roku oraz Kościoła parafialnego pw. Św. Anastazego i Wincentego w Święcieńcu wybudowanego w 1724roku.

Planowana ścieżka nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

Gmina Słupno posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania  Przestrzennego.

Przewidziana do projektowania ścieżka pieszo-rowerowa planowana jest w pasie drogi powiatowej nr 2941W . Zamawiający zakłada, że pas drogowy stanowi własność Starostwa Powiatowego, osób prywatnych i Skarbu Państwa, dokładne dane w tym zakresie będą znane po wykonaniu dokumentacji.  W przypadku braku zgody właścicieli gruntów na realizację przedsięwzięcia, Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie tzw. „specustawy” - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (tekst jedn. Dz.U. 2013r., poz.687 ze zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260).

1. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania

Początek ścieżki w miejscowości Miszewko Strzałkowskie na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2941W , a koniec w Święcieńcu. Zamówienie nie obejmuje obiektu mostowego nad rzeką Słupianka.

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania pasa drogowego w części dotyczącej ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, pobocza, odwodnienia,

- opracowania dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej o szer. nie mniejszej niż 2,0m,

- opracowania organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dostosowania niwelety i geometrii ścieżki pieszo- rowerowej do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu,

- zaprojektowania niwelety w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej (z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie powierzchniowe, do rowów lub inne np. poprzez skrzynki rozsączające itp.),

- geodezyjnego wytyczenia pasa pod ścieżkę pieszo-rowerową – wykonanie podziału działek pod ścieżkę w przypadku zaistnienie takiej konieczności. (Wykonawca  do ceny ofertowej winien doliczyć koszt podziału 20 działek,)

- uzgodnienia projektu podziału z Zamawiającym przed zarejestrowaniem w ośrodku dokumentacji,

- ewentualnej przebudowy ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas ścieżki pieszo-rowerowej

- uzgodnienia ewentualnych kolizji według wytycznych zarządcy drogi powiatowej  oraz dysponentów sieci,

- wykonania pozostałych prace wynikających z zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym połączenie projektowanych ciągów pieszo-rowerowych z istniejącymi.

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania, uwzględniającego między innymi:

- wykonanie dokumentacji zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260), w przypadku braku zgodny właścicieli gruntów, dokumentację wykonać należy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. (tekst jedn. Dz.U. 2013r., poz.687 ze zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

-  uzyskanie zgodny właścicieli gruntów niezbędnych do realizacji zamówienia,

- wykonanie podziałów zgodnie z ustawami – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o gospodarce nieruchomościami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. (Dz.U. Nr 268, poz.2663) – w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, jeśli zaistnieje taka konieczność

- uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych dla potrzeb projektowanego terenu objętego zamówieniem,

- opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,

- wykonanie projektu podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami pod projektowaną drogę pieszo- rowerową,

- inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na poszczególne działki,

- dokumenty stwierdzające prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane m.in.:

a) wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości na terenie inwestycji, aktualne w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

b) lista stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu),

c) plan sytuacyjny (w tej samej skali co projekt budowlany) z zaznaczeniem granic nieruchomości na terenie inwestycji oraz granic nieruchomości sąsiadujących z inwestycją. Na planie muszą być wyraźnie zaznaczone części nieruchomości zajętych pod inwestycję, które nie są we władaniu Gminy Słupno lub Skarbu Państwa,

- dokonanie pomiarów geodezyjnych w terenie wraz z kontrolą inwentaryzacyjną stanu istniejącego, niezbędnych do wczesnego korygowania ewentualnych rozbieżności pomiarowych,

- uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami decyzji, zgód, opinii, uzgodnień wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych,

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (tekst jedn. Dz.U. 2013r., poz.687 ze zm.), decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych - zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych zarządców sieci i wytycznych dla planowanego przedsięwzięcia,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu, w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji,

- wykonanie niezbędnego operatu wodno-prawnego wraz z uzgodnieniem z właściwymi organami, w przypadku konieczności sporządzenia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku konieczności sporządzenia,

- ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania (przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich należy ustalić dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej).

- przebudowę ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas drogowy,

- kolizje według wytycznych zarządców i dysponentów sieci,

-pozostałe prace wynikające ze zmian geometrii drogi w wyniku zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- mała infrastruktura turystyczna – ławki, kosze na śmieci, przystanki.

- CZĘŚĆ III – Gmina Stara Biała

Przewidziana do projektowania ścieżka pieszo-rowerowa planowana jest w pasie drogi wojewódzkiej nr 562 i w pasie drogi gminnej nr 291314W -  ul. Łączna. – wg załącznika graficzngo.

Zamawiający zakłada, że pas drogowy stanowi własność Gminy Stara Biała, osób prywatnych, Lasów Państwowych i Skarbu Państwa, dokładne dane w tym zakresie będą znane po wykonaniu dokumentacji.  W przypadku braku zgody właścicieli gruntów na realizację przedsięwzięcia, Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie tzw. „specustawy” - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (tekst jedn. Dz.U. 2013r., poz.687 ze zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260).

Projektowana ścieżka rowerowa przebiega przez  Brudzeński Park Krajobrazowy, w pobliżu znajduje się zabytkowy drewniany kościół w Brwilnie, miejsce pamięci narodowej w lasach brwileńskich upamiętniające miejsce egzekucji mieszkańców Płocka i okolic, rozstrzelanych przez hitlerowców oraz ,, Antoniówka’’ w Brwilnie aktualnie Dom Opieki Społecznej.

Planowana ścieżka nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

Gmina posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu objętego projektem.

1. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania

Trasa ścieżki rowerowej o łącznej długości ca 8,3km obejmuje dwa odcinki:

a)  Pierwszy odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 562 - od granicy Miasta Płock do granicy z gminą Brudzeń Duży,

b) Drugi wzdłuż drogi gminnej nr 291314W (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 562 do drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym), ul. Łączna.

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania pasa drogowego w części dotyczącej ścieżki rowerowej, zjazdów oraz odwodnienia, na podstawie, której opracowana zostanie dokumentacja techniczna drogi rowerowej,

- opracowania organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonania projektu ścieżki pieszo-rowerowej o szer. min. 2,0m o nawierzchni bitumicznej,

- dostosowania niwelety i geometrii ścieżki rowerowej do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu,

- zaprojektowania niwelety w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej ścieżki (z uwagi na brak w chwili obecnej sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie powierzchniowe),

- geodezyjnego wytyczenia pasa pod ścieżkę rowerową,

- ewentualnej przebudowy ogrodzeń wchodzących w pas ścieżki rowerowej,

- uzgodnienia ewentualnych kolizji według wytycznych zarządców i dysponentów sieci,

- wykonania pozostałych prac wynikających z zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania, uwzględniającego między innymi:

- wykonanie dokumentacji zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260)

- uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych dla potrzeb projektowanego terenu objętego zamówieniem,

- opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,

- inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na poszczególne działki,

- dokumenty stwierdzające prawo zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane m.in:

a) wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości na terenie inwestycji, aktualne w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

b) uzyskanie zgody prywatnych właścicieli gruntów na realizację inwestycji

c) lista stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu),

c) plan sytuacyjny (w tej samej skali co projekt budowlany) z zaznaczeniem granic nieruchomości na terenie inwestycji oraz granic nieruchomości sąsiadujących z inwestycją. Na planie muszą być wyraźnie zaznaczone części nieruchomości zajętych pod inwestycję, które nie są we władaniu Gminy Stara Biała lub Skarbu Państwa.

- dokonanie pomiarów geodezyjnych w terenie wraz z kontrolą inwentaryzacyjną stanu istniejącego, niezbędnych do wczesnego korygowania ewentualnych rozbieżności pomiarowych,

- uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami decyzji, zgód, opinii, uzgodnień wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane

- opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych zarządców sieci i wytycznych dla planowanego przedsięwzięcia,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu, w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności

- wykonanie niezbędnego operatu wodno-prawnego wraz z uzgodnieniem z właściwymi organami, w przypadku zaistnienia takiej konieczności

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

- ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania (przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich należy ustalić dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej).

- Część IV - Miasto i Gmina Gąbin

Przewidziana do projektowania ścieżka rowerowa w znacznej części przebiega przez tereny stanowiące własność Lasów Państwowych, Starostwa Powiatowego i osób prywatnych. – wg załącznika graficznego.

Projektowana trasa ścieżki rowerowej prowadzi przez Gostynińsko-Gąbiński obszar chronionego krajobrazu wzdłuż zlokalizowane są liczne ekosystemy leśne i zbiorniki śródleśne.

Planowana ścieżka nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

Gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego dla terenu objętego projektem.

W przypadku braku zgody właścicieli gruntów na realizację przedsięwzięcia, Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie tzw. „specustawy” - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (tekst jedn. Dz.U. 2013r., poz.687 ze zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260).

- Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania

Projektowana ścieżka rowerowa o długości ca 2,0km obejmuje odcinek Gąbin-Koszelówka

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania koncepcji docelowego zagospodarowania pasa drogowego w tym ścieżki rowerowej, zjazdów, poboczy, odwodnienia, organizacji ruchu na podstawie, których opracowana zostanie dokumentacja techniczna drogi dla rowerów,

- przygotowania materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wykonania projektu ścieżki o szer. 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej o niefazowanych krawędziach lub bitumicznej

- oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dostosowania niwelety i geometrii ścieżki rowerowej do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu,

- zaprojektowania niwelety w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej ścieżki rowerowej (z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie powierzchniowe, do rowów lub inne np. skrzynki rozsączające)

- geodezyjnego wytyczenia pasa pod ścieżkę rowerową – wykonania podziału działek pod ścieżkę (Wykonawca  do ceny ofertowej winien doliczyć koszt podziału 10 działek)

- uzgodnienia projektu podziału z Zamawiającym przed zarejestrowaniem w ośrodku dokumentacji,

- ewentualnej przebudowy ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas ścieżki rowerowej,

- uzgodnienia ewentualnych kolizji według wytycznych zarządców i dysponentów sieci,

- wykonania pozostałych prac wynikających z zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania, uwzględniającego między innymi:

- wykonanie dokumentacji zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260) a w przypadku braku dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz.687 ze zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- wykonanie podziałów zgodnie z ustawami – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o gospodarce nieruchomościami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. (Dz.U. Nr 268, poz.2663) – w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,

- uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych dla potrzeb projektowanego terenu objętego zamówieniem,

- opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,

- wykonanie projektu podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami pod projektowaną drogę dla rowerów,

- inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na poszczególne działki,

- dokumenty stwierdzające prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane m.in.:

a) wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości na terenie inwestycji, aktualne w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

b) lista stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu),

c) plan sytuacyjny (w tej samej skali co projekt budowlany) z zaznaczeniem granic nieruchomości na terenie inwestycji oraz granic nieruchomości sąsiadujących z inwestycją. Na planie muszą być wyraźnie zaznaczone części nieruchomości zajętych pod inwestycję, które nie są we władaniu Gminy Gąbin lub Skarbu Państwa,

- dokonanie pomiarów geodezyjnych w terenie wraz z kontrolą inwentaryzacyjną stanu istniejącego, niezbędnych do wczesnego korygowania ewentualnych rozbieżności pomiarowych,

- uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami decyzji, zgód, opinii, uzgodnień wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych,

- uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 687 ze zm.), pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych- zgodnie z ustawą Prawo budowlane

- opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych zarządców sieci i wytycznych dla planowanego przedsięwzięcia,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu, w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji,

- wykonanie niezbędnego operatu wodno-prawnego wraz z uzgodnieniem z właściwymi organami, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

- ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania (przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich należy ustalić dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej),

- przebudowę ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas drogowy,

- kolizje według wytycznych zarządców i dysponentów sieci,

- pozostałe prace powstałe w wyniku zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- CZĘŚĆ V – Gmina Szczawin Kościelny

Przewidziana do projektowania ścieżka rowerowa planowana jest w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 573- wg załącznika graficznego .

Ścieżka rowerowa w ciągu drogi woj. Nr 573 w miejscowości Szczawinek i Kaleń, Gmina podpisała porozumienie z MZDW w Warszawie i posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Planowana ścieżka nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

Gmina nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego dla terenu objętego projektem.

Realizacja przedmiotu zamówienia na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260).

- Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania

Trasa ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej długości ca 2,2km obejmuje dwa odcinki:

a) pierwszy odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w Szczawinku – 1,2km,

b)drugi odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Kaleń – 1,0km

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania pasa drogowego w części dotyczącej ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, pobocza oraz odwodnienia, na podstawie, której opracowana zostanie dokumentacja techniczna,

- opracowania organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przygotowania materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- wykonania projektu ścieżki o szer. min. 2,0m o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej niefazowanej,

- dostosowania niwelety i geometrii ścieżki pieszo-rowerowej do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu,

- zaprojektowania niwelety w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej ścieżki (z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie powierzchniowe, do rowów lub inne np. skrzynki rozsączające itp.),

- geodezyjnego wytyczenia pasa pod ścieżkę pieszo-rowerową,

- ewentualnej przebudowy ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas ścieżki,

- uzgodnienia ewentualnych kolizji według wytycznych zarządców i dysponentów sieci,

- wykonania pozostałych prace wynikających z zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania, uwzględniającego między innymi:

- wykonanie dokumentacji zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260),

- uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych dla potrzeb projektowanego terenu objętego zamówieniem,

- opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,

- inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na poszczególne działki,

- plan sytuacyjny (w tej samej skali co projekt budowlany) z zaznaczeniem granic nieruchomości na terenie inwestycji,

- dokonanie pomiarów geodezyjnych w terenie wraz z kontrolą inwentaryzacyjną stanu istniejącego, niezbędnych do wczesnego korygowania ewentualnych rozbieżności pomiarowych,

- uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami decyzji, zgód, opinii, uzgodnień wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych,

- opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych zarządców sieci i wytycznych dla planowanego przedsięwzięcia,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu, w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

- wykonanie niezbędnego operatu wodno-prawnego wraz z uzgodnieniem z właściwymi organami, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

- ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania (przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich należy ustalić dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej),

- przebudowę ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas drogowy,

- kolizje według wytycznych zarządców i dysponentów sieci,

- pozostałe prace powstałe w wyniku zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- CZĘŚĆ VI – Gmina Brudzeń Duży

Przewidziana do projektowania ścieżka rowerowa planowana jest w pasie drogi wojewódzkiej nr 562 na odcinku o długości ca 2,0km od granicy z gminą Stara Biała – wg załącznik graficznego,

Trasa projektowanej ścieżki rowerowej przebiega na terenie obszaru chronionego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r, poz.627 z póź. zm.) częściowo na granicy  Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego i w  jego otulinie oraz w Nadwiślańskim Krajobrazie Chronionym.

Planowana ścieżka nie znajduje się w obszarze Natura 2000.

Gmina posiada Miejscowy Planu Zagospodarowania  Przestrzennego dla obszaru objętego projektem.

Pas drogowy stanowi własność osób prywatnych i Skarbu Państwa. W przypadku braku zgody właścicieli gruntów na realizację przedsięwzięcia, Zamawiający przewiduje, że przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie tzw. „specustawy” - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz.687 ze zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260).

1. Szczegółowy zakres prac projektowych oraz uwarunkowania

Początek ścieżki od granicy z gminą Stara Biała. Zamówienie nie obejmuje obiektu mostowego nad rzeką Skrwą.

W ramach prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania wstępnej koncepcji zagospodarowania pasa drogowego w części dotyczącej ścieżki rowerowej, zjazdów, pobocza oraz odwodnienia, na podstawie, której opracowana zostanie dokumentacja techniczna drogi rowerowej,

- wykonania projektu ścieżki rowerowej o szer. min. 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej o niefazowanych krawędziach lub bitumicznej,

- opracowania organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dostosowania niwelety i geometrii ścieżki rowerowej do istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu,

- zaprojektowania niwelety w sposób uwzględniający prawidłowe odwodnienie projektowanej ścieżki rowerowej (z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie powierzchniowe, do rowów lub inne np. poprzez skrzynki rozsączające itp.),

- geodezyjnego wytyczenia pasa pod ścieżkę rowerową – wykonanie podziału działek pod ścieżkę w przypadku zaistnienie takiej konieczności. (Wykonawca  do ceny ofertowej winien doliczyć koszt podziału 35 działek),

- uzgodnienia projektu podziału z Zamawiającym przed zarejestrowaniem w ośrodku dokumentacji,

- ewentualnej przebudowy ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas ścieżki rowerowej,

- uzgodnienia ewentualnych kolizji według wytycznych zarządcy drogi oraz dysponentów sieci,

- wykonania pozostałych prace wynikających z zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym połączenie projektowanego ciągu rowerowego z istniejącymi

2. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego w stopniu dokładności, czytelności i szczegółowości niezbędnym do realizacji zadania, uwzględniającego między innymi:

- uzyskanie zgodny właścicieli gruntów niezbędnych do realizacji zamówienia,

- wykonanie dokumentacji zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.  (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz.260), w przypadku braku zgodny właścicieli gruntów, dokumentację wykonać należy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 687 ze zm.) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- wykonanie podziałów zgodnie z ustawami – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz o gospodarce nieruchomościami - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. (Dz. U. Nr 268, poz.2663) – w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, jeśli zaistnieje taka konieczność,

- uzyskanie aktualnych map sytuacyjno – wysokościowych dla potrzeb projektowanego terenu objętego zamówieniem,

- opracowanie map do celów projektowych w skali 1:500 dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,

- wykonanie projektu podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami pod projektowaną drogę rowerową,

- inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na poszczególne działki,

- dokumenty stwierdzające prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

a) wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości na terenie inwestycji, aktualne w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

b) lista stron postępowania zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu),

c) plan sytuacyjny (w tej samej skali co projekt budowlany) z zaznaczeniem granic nieruchomości w terenie inwestycji oraz granic nieruchomości sąsiadujących z inwestycją. Na planie muszą być wyraźnie zaznaczone części nieruchomości zajętych pod inwestycję, które nie są we władaniu Gminy Brudzeń Duży lub Skarbu Państwa.

- dokonanie pomiarów geodezyjnych w terenie wraz z kontrolą inwentaryzacyjną stanu istniejącego, niezbędnych do wczesnego korygowania ewentualnych rozbieżności pomiarowych,

- uzyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi na dzień składania projektu przepisami decyzji, zgód, opinii, uzgodnień wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów szczególnych,

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz 687 ze zm.), decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych- zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- opracowanie i uzgodnienie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych zarządców sieci i wytycznych dla planowanego przedsięwzięcia,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej w obszarze przedmiotowego terenu, w zakresie koniecznym do prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji,

- wykonanie niezbędnego operatu wodno-prawnego wraz z uzgodnieniem z właściwymi organami, w przypadku konieczności sporządzenia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku konieczności sporządzenia,

- ustalenie z Zamawiającym danych wyjściowych do kosztorysowania (przed przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich należy ustalić dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej),

- przebudowa ogrodzeń wchodzących w wytyczony pas drogowy,

- kolizje według wytycznych zarządców i dysponentów sieci,

-pozostałe prace powstałe w wyniku zaproponowanych rozwiązań, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

Każdy Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji zobowiązany jest sporządzić:

- projekt koncepcyjny trasy ścieżki rowerowej/pieszo-rewerowej opracowany w pasie drogowym, składający się z części graficznej, sporządzony na mapie ewidencyjnej z wyraźnym oznaczeniem działek, na których zlokalizowana będzie inwestycja i z części opisowej, opracowany w 2 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej,

-  projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz.1133) w ilości 5 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),

- projekty budowlane i wykonawcze infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanej ścieżki w ilości 5 egz. wraz kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF), w tym:

- budowa elementów odwodnienia powierzchniowego (rowów przydrożnych, skrzynek rozsączających, przepustów itp),

- szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w dokumencie tekstowym oraz skan 1 egz. w zapisie PDF),

- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu w ilości 5 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji zapisie PDF),

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- raport oceny oddziaływania na środowisko wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),

- przedmiary robót w ujęciu branżowym sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z póź. zm.) oraz przekazanie Zamawiającemu w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD,

– kosztorysy inwestorskie branżowe wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji opracowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389) – metodą kalkulacji uproszczonej. Sporządzanie kosztorysu uproszczonego w każdym przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót. Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu w 2 egz. wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkusz kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan 1 egz. w zapisie PDF),

- płytę CD zawierającą całą w/w dokumentację w 1 egzemplarzu bez kosztorysów – wersja przetargowa,

- w razie konieczności wykonanie projektu usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną obejmującego przełożenie, wymianę, lub przebudowę uzbrojenia wraz z uzyskaniem warunków technicznych od właścicieli i użytkowników przebudowywanej infrastruktury - w tym ogrodzenia, uzgodnieniem dokumentacji projektowej, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim (2 egz.).

Wykonawca wraz z dokumentacją składa:

-    wykaz opracowań,

- oświadczenie, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

– oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną.

- oświadczenie o przekazaniu praw autorskich

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

- zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych,

- szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

- zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów – konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty,

- opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych,

- udzielenie odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji projektowej.

IV. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Projekt koncepcyjny do 30.04.2015 r.

2) Projekt budowlano- wykonawczy wraz z projektem czasowej i stałej organizacji ruchu do 22.06.2015 r.

3) Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej lub decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych do 30.08.2015r

V. OGÓLNE WYTYCZNE

        - W celu wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wizji lokalnych w terenie, wykonania map do celów projektowych oraz pozyskania niezbędnej dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli/ zarządców gruntów, wykonania wszystkich innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, a niewymienionych w niniejszym opisie, konsultowania z Zamawiającym oraz innymi upoważnionymi osobami istotnych rozwiązań mających wpływ na koszt inwestycji, która będzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, sprawowania nadzoru autorskiego, na podstawie odrębnej umowy.

        - W związku z tym, iż dokumentacja wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do nieużywania nazw własnych w opracowaniach, stosując wymogi, o których mowa w Ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku naliczenia korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą w związku z zastosowaniem nazw własnych w opracowaniach, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu naliczonych korekt w pełnej wysokości.

  - Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich norm przenoszących europejskie normy.

  - Przyjęte rozwiązania projektowe i zastosowane materiały powinny maksymalnie ograniczać koszty przyszłej inwestycji, jednocześnie jednak powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Wykonawca przy realizacji każdego z działań będzie stosował aktualne zasady promocji obowiązujące Zamawiającego, wynikające z umowy dotacji na realizację projektu podpisanej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, tj. zobowiązuje się do każdorazowego informowania odbiorców podczas spotkań, rozmów, badań itp., iż zamówienie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logo Unii Europejskiej i logo POPT 2007 – 2013 oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, zarówno w treści publikacji, jak i we wszystkich wykonywanych materiałach, w tym w szczególności drukowanych, utrwalanych na płytach CD, publikowanych na stronach internetowych (zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu oraz logotypy znajdują się na stronie: http://www.popt.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx)

  - Kontakt Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się drogą elektroniczną, telefoniczną lub w sposób bezpośredni podczas ustalonych spotkań.

  - Odbiór produktów poszczególnych działań odbywał się będzie na podstawie pisemnych protokołów zdawczo-odbiorczych, w tym częściowych.

  - Przed przekazaniem ostatecznej wersji projektów Wykonawca zaprezentuje do uzgodnienia wykonane opracowania przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, w zarządzie których znajdują się ścieżki objęte zamówieniem.

  - Wraz z przekazaniem Zamawiającemu efektów zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie w tym i prawa materialne do wszelkich opracowań oraz we wszelkich możliwych do zdiagnozowania polach eksploatacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej, lub decyzji o pozwoleniu na budowę bądź uzyskanie zgłoszenia.

  - Wykonawca po dokonaniu odbioru zobowiązany jest do usuwania z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego wszystkich wad i braków w opracowaniu- w terminie ustalonym przez strony. Czynności te Wykonawca będzie wykonywał w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia.

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania projektu do uzyskania od Zamawiającego uzgodnienia lub opinii w zakresie  projektu koncepcyjnego.

- Każde z opisanych zadań musi stanowić odrębny tom opracowania tak, aby możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Wyżej podane długości są długościami orientacyjnymi. Dokładną i ostateczną długość ścieżek określi Wykonawca na podstawie map do celów projektowych.

- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia musi uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, do złożenia przez Wykonawcę wniosku o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę. W zakres zamówienia nie wchodzi obowiązek uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.

- Mapy do celów projektowych winny posiadać aktualne granice pasa drogowego. Granice działek znajdujących się w zakresie inwestycji na mapie do celów projektowych powinny być granicami ustalonymi w terenie.